ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ

Вольтамперометричний метод аналізу оснований на вивченні залежності сили струму, який перебігає через електролітичну комірку, від напруги, яка прикладена до електродів, що знаходяться в дослідному розчині.

Розробник методу Я.Гейровський (1922р.) проводив електроліз на ртутному крапельному катоді; тому вольтамперметрію, яка пов’язана з використанням ртутного крапельного електроду, стали називати полярографією.

Полярографічна установка

| 1 – електролітична комірка; 2 – гумова трубка; 3 – резервуар для ртуті; 4 – гальванометр; 5 – реохорд; 6 – потенціометр; 7 – аккумулятор; 8 – ртутний анод; 9 – капіляр. | Катод - крапелька ртуті, яка витікає з капіляру до моменту її відриву. Анод - донна металічна ртуть на дні електролізеру |
| --- | --- |

Прикладену до комірки напругу можна позначити:

E=φa – φK + IR

де φa – потенціал аноду; φK – потенціал катоду; R – опір розчину; I – сила струму

Приклад: електроліз розчину солі цинку. Як тільки на катоді значення потенціалу досягає значення, при якому здатні відновлюватись іони цинку, то відбувається електродний процес:

Іони цинку розряджаються на ртутній краплі і утворюють амальгаму з ртуттю краплі. Після падіння ртуть краплі зливається з анодною ртуттю, а цинк окислюється і знов переходить до розчину:

Таким чином,  концентрація іонів цинку в розчині лишається постійною, незмінною, а поверхня ртутної краплі періодично поновлюється.

Залежність сили струму від накладеної напруги називають поляризаційними кривими або полярограмами

По досягненні певного потенціалу відновлення φ, іони в розчині починають розряджатися, через розчин починає проходити струм. Концентрація іонів у поверхні катоду швидко зменшується, доки практично не стане дорівнювати нулю. Концентрація іонів в глибині розчину лишається постійною. Нові кількості іонів шляхом дифузії пересуваються до поверхні електроду. Швидкість дифузії пропорційна різниці концентрацій. В результаті , крізь розчин буде проходити граничний або дифузійний струм, який при зростанні потенціалу залишається постійним. На полярограмі з’являється сходинка, або хвиля.

Фактори,  які впливають на вигляд полярограми

| Фактор | Причини виникнення | Способи усунення |
| --- | --- | --- |
| Полярографічний фон | Іони, які відновлюються або окислюються у відсутності стороннього електроліту, досягають поверхні електрода під дією двох факторів: дифузії, яка обумовлена зниженням концентрації іонів у приелектродному шарі, та міграції. Міграційний струм може скривити вигляд полярограми | Перед проведенням аналізу слід в дослідний розчин ввести індиферент-ний електроліт (або фон) в достатній концентрації. В ролі фону використовують солі лужних та лужноземельних металів, солі амонію, гідроксид амонію, луги, кислоти; концентрація яких повинна бути в 100-1000 разів більше, ніж концентрація дослідного іону. Фон значно підвищує електричну провідність дослідного розчину. |
| Полярографічні максимуми | Максимуми І роду викликані нерівномірною поляризацією ртутної краплі. При поляризації ртутної краплі в нижній її частині накопичується більше зарядів, ніж в верхній, відповідно, поверхневий натяг в нижній частині її менше, ніж у верхній. Крапля намагається вирівняти свій поверхневий натяг на всіх ділянках | В дослідний розчин додають поверхнево-активну речовину (ПАР), яка адсорбується на ділянках краплі ртуті з більш високим поверхневим натягом й знижує його. Для подавлення максимуму застосовуються різні природні (желатина, агар-агар) та синтетичні (тритон Х-100) |
|  | Максимуми ІІ роду виникають при швидкому витіканні ртуті з капіляру на фоні концентрованих електролітів (вище 0,1 моль/л). | Максимуми ІІ роду зменшують зниженням швидкості витікання ртуті з капіляру та додаванням ПАР. |
| Вплив розчиненого кисню | Розчинність кисню в розбавлених розчинах електролітів достатньо висока, тому він заважає полярографічному визначенню більшості речовин. Відновлюючись раніше за багатьох катіонів, кисень заважає визначенню незначних концентрацій іонів металів, в тому випадку, якщо його хвиля співпадає з хвилею дослідного іона | В кислих середовищах кисень видаляють пропусканням через дослідний розчин перед аналізом (15-20 хвилин) будь-якого електрохімічно інертного газу (азоту, гелію, аргону, СО2, водню). З нейтральних та лужних розчинів кисень видаляють, додаючи до розчину невелику кількість твердого сульфіту натрію або кілька см3 свіжевиготовленого насиченого розчину сульфіту натрію |

Чутливість вольтамперометрії -  10-5 моль/дм3

Вольтамперометричний метод аналізу використовують:

- для визначення багатьох металів, які можуть бути визначені в рудах, концентратах, сплавах, інших природних та технічних об’єктах.

- для кількісного визначення кількох елементів без попереднього розділення (при потенціалах, які достатньо відрізняються (∆ φ1/2 ≥ 1,10B)

- в аналізі лікарських препаратів, які здатні до електрохімічного окислення або відновлення. Наприклад, полярографічно можна визначити такі препарати, як саліцилова кислота (Е1/2=-1,29 В в 0,1М КСl), норсульфазол (Е1/2=~1,66В у 0,1М (СН3)4NI),  вітамін В1 (Е1/2= ~1,25В у 0,1М КСl) тощо