## Алгоритм виконання аналізу:

- Підготовка хроматографічної камери  ( в камеру наливають

РФ ( систему розчинників), витримують 2-3 години для

насичення камери парами)

- Підготовка нерухомої фази

- Нанесення проби

На відстані 1,5-2 см від краю проводять лінію старту простим олівцем обережно, щоб не порушити шар сорбенту. На лінію старту капіляром (мікрошприцем) наносять краплю дослідної речовини, висушують. При необхідності-концентрують пробу, повторюючи нанесення проби кілька разів. Діаметр проби не повинен бути завбільшки 3 мм.

- Визрівання хроматограми

Платівку або папір вносять в хроматографічну камеру . Час визрівання указано в методиці

( до 60 хв.)

- Проявлення плям

Якщо плями не забарвлені, хроматограму проявляють:

- розглядають в УФ-променях

- обприскують  хроматограму якісним реагентом

- вміщують в камеру, насичену парами йоду

  - Проведення якісного аналізу

1) обчислення величини Rf :

- Проведення кількісного аналізу

- Визначення площини плями                                  методом:        додатків

- Визначення маси плями                                                                 порівіняння

- Елюювання речовини  в мірну колбу                                            градуювального графіку

Основана  на утворенні малорозчинних сполук компонентами суміші з осаджувачами в порах сорбенту і на різниці розчинності осадів, що утворюються.

Сорбент – високодисперсні речовини, індеферентні до осаджувача та дослідної суміші ( оксид алюманію, силікагель, папір)

Осаджувачі – речовини, що утворюють осади з компонентами суміші

Техніка проведення осадової хроматографії – колоночна,  паперова (ПХ), тонкошарова(ТШХ)

### Алгоритм проведення хроматографування

| Послідовність дій | Техніка хроматографування |
| --- | --- |
|  | колоночна | ТШХ | ПХ |
| 1. Підготовчий етап | Адсорбент розтирають з осаджувачем та щільно заповнюють колонку | Адсорбент розтирають з осаджувачем та фіксатором | Папір занурюють в розчин осаджувача та висушують на повітрі |
| 2. Нанесення проби і розчинів свідків | Приливають до колонки 1-2 см3 розчину дослідної суміші | Подібно ТШХ | Подібно ПХ |
| 3. Проявлення хроматограм та якісний аналіз | Утворюються кільця різного кольору | Проявляють парами аміаку та якщо, необхідно, розчинами якісних реагентів |
| 4. Кількісний аналіз (приблизний) | а) h- висота зони в колонці б) елюювання (вимивання) зони | Подібно ТШХ | Подібно ПХ |

- Балон з газом-носієм

- Редуктор

- Термостатована хроматографічна колонка

- Детектор

- Реєстратор сигналу

# Text boxes

# Розподільна хроматографія

Паперова (ПХ)

Тонкошарова (ТШХ)

Вирізають смужку паперу необхідної довжини та ширини

- Скляну платівку вимивають та знежирюють

- Готують шар сорбенту:

| Незакріплений шар | Закріплений шар |
| --- | --- |
| Насипають тонким шаром сорбент, розрівнюють скляною трубкою з гумовими кільцями на кінцівках | Сорбент змішують з фіксатором (гіпсом, крохмалем)ю Суспензію наносять на платівку, вирівнюють та висушують |

## Осадова хроматографія

Газова хроматографія