ФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ

Метод оснований на вимірюванні інтенсивності холодного світіння речовин та розчинів  під впливом ультрафіолетового світла

ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ

Властивість атомів і молекул поглинати енергію, яка поступає до них ззовні, викликає новий енергійний стан речовини, який називається збудженим.

Збуджений рівень

Схема виникнення

люмінесцентного світіння

Нормальний рівень

Люмінесценцією називається надлишок над температурним випромінюванням тіла в тому випадку, якщо це надлишкове випромінювання має кінцеву тривалість приблизно від 10-10 сек. й більше

Класифікація люмінесценції:

- фотолюмінесценція (або флуоресценція) - світіння при поглинанні проміневої або світлової енергії;

- катодолюмінесценція - визивається бомбардуванням швидкими електронами;

- хемілюмінесценція - світіння в результаті хімічних процесів;

- триболюмінесценція - люмінесценція при терті.

ФЛУОРЕЦЕНЦІЯ

Закони флуоресценції:

Стокса-Ломмеля; Спектр флуоресценції та його максимум завжди зсунутий відносно спектру поглинання та його максимуму в бік довгих довжин хвиль. Відстань між максимумами спектру поглинання й спектру люмінесценції називають стоксовим зміщенням.

Правило Левшина :  спектри  поглинання та випромінювання для багатьох речовин   дзеркальносиметричні

С.І.Вавілова: при збудженні люмінесценції короткохвильовою частиною спектру поглинання величина енергетичного виходу зростає пропорційно довжині хвилі збуджуючого світла; потім на певному спектральному інтервалі вихід не змінює своєї величини при зростанні довжини хвилі збуджуючого світла, після чого в області накладання спектрів поглинання й випромінювання відбувається різьке падіння виходу.

Гасіння люмінесценції

а) залежність від концентрації       б) залежність від температури           в) в залежності від рН середовища змінюється спектральна характеристика

Якісний флуоресцентний аналіз

Прямі визначення ведуть на підставі власної флуоресценції речовини

Непрямі визначення.:

- виникнення флуоресценції в присутності досліджуваного іона при використанні нефлуоресцюючого реагента

- зміна спектру флуоресценції в присутності даного катіона.

- гасіння флуоресценції реагенту в присутності досліджуваного катіона.

Кількісний флуоресцентний аналіз

Кількісний  флуоресцентний аналіз (флуориметрія) оснований на залежності між інтенсивністю  флуоресценції та концентрацією дослідної речовини.

###### Візуальний метод визначення

При візуальному методі  визначення  порівнюють інтенсивність випромінювання дослідного розчину з випромінюванням стандартних розчинів в ультрафіолетовому світлі

Інструментальні визначення

# Метод калібрувального графіку- використовують, якщо в дослідному розчині відсутнє гасіння люмінесценції

### Метод додатків - використовують, якщо присутня деяка кількість гасників (домішок).

### Флуоресцентне титрування- титрування з використанням флуоресцентних індикаторів.

Апаратурне оснащення  флуоресцентного методу аналізу

Для вимірювання флуоресцентності використовують спектрофлуориметри й флуориметри

Основні вузли приладів

- Джерела збудження -  ртутно-кварцеві лампи, які дають випромінювання в УФ та  видимій областях.

- Пристрої для виділення спектрального діапазону. - призменні або дифракційні монохроматори та світлофільтри.

- Детектори. - використовують фотоелементи, що перетворюють світловий сигнал на електричний та лічильники фотонів.

Оптична схема приладу з розташуванням елементів на одній осі:

- – джерело випромінювання;

2, 4 – світлофільтри;

3 – кювета з розчином;

5 – фотоелемент;

6 – гальванометр

Області використання  флуоресцентного аналізу

Важливою особливістю якісного флуоресцентного методу є його

а) надзвичайна чутливість 10-10 – 10-4 г/см3 в об’ємі 2 – 5 см3;

б) достатні точність визначення;

в) нескладність апаратури.

Розроблені методи флуоресцентного аналізу для майже усіх елементів при їх вмісті в середньому 10-5%.