ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ

ІОНОМЕТРІЯ                                 ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНЕ ТИТРУВАННЯ

| рН-метрія катіонометрія аніонометрія | у водних розчинах у неводних розчинах автоматичне титрування |
| --- | --- |

Основне рівняння потенціометрії

Потенціометричний метод аналізу оснований на рівнянні Нернста

де      - стандартний електродний потенціал;

R – газова стала, 8.314 Дж\моль К

Т – абсолютна температура , К;

F – число Фарадея, 96500 Кл;

- активність іонів металу в розчині.

В розбавлених розчинах

За умов : 1) Т= 298 К;  2) ln = 2.303 lg,  рівняння набуває вигляду:

Для окисно-відновних систем:

Потенціометрія – метод аналізу, оснований на вимірюванні ЕРС.

Для вимірювання ЕРС складається гальванічний елемент:

ЕРС = φпорівняння – φіндикаторний

ЕЛЕКТРОДИ МЕТОДУ

Електроди порівняння - електрод, потенціал якого повинен залишатися постійним незалежно від перебігу будь-яких реакцій в дослідному розчині. ( Електрод ІІ роду: метал, вкритий важкорозчинною сполукою цього металу та занурений в розчин з тим же аніоном):

Хлорсрібний  Ag|AgCl|KCl

Каломельний  Hg|Hg2Cl2|KCl

Індикаторним називається електрод, потенціал якого залежить від концентрації (активності) досліджуваного іона.

- Металічні електроди І роду – це металічна  платівка, що занурена в розчин добре розчинної солі цього металу. (срібний, платиновий, ртутний)

- Амальгамні електроди – у багатьох електродів відтворюванність значно покращується, якщо  використовувати не просто метал, а його амальгаму.

- Редокс-електроди – застосовуються для вимірювання окисно відновного потенціалу системи. Для цього використовуються благородні метали: платина, золото, іридій, або графіт.

- Іонселективні мембранні електроди – це гальванічні елементи, в яких різниця потенціалів на межі розподілу фаз електродний матеріал-електрод залежить від концентрації досліджуваного іону в розчині. Електродний матеріал представляє собою:

а)  тверду мембрану (F-, Ag+, Cl-)

б)  рідку мембрану (Ca2+)

в) скляні (H+, K+, Na+)

Скляний електрод (H+- селеуктивний)

Ag | AgCl | 0,1 М КCl | Скляна мембрана (кулька)

ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНЕ ТИТРУВАННЯ

Потенціометричне титрування застосовують для визначення кінцевої точки титрування

Вимірюючи потенціал електроду після додавання кожної порції титранту, можна простежити за перебігом хімічної реакції в процесі титрування. Поблизу точки еквівалентності відбувається різка зміна (стрибок) потенціалу індикаторного електроду. За добутими даними будують криву титрування та визначають точку еквівалентності.

Визначення точки еквівалентності.  Визначення точки еквівалентності  проводять за  різними виглядами кривих потенціометричного титрування:

а) Інтегральний вигляд                   б) Диференціальний вигляд      в) Метод Грана

Індикаторні електроди в  :

А) Методі  осадження – врібний,  платиновий

Б) Методі  окисно-відновної взаємодії – платиновий

В) Методі кислотно-основної взаємодії – водневий, скляний, хінгідронний

Г) Метод комплексоутворення – срібний