КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ

Основні терміни теми:

| Термін | Позначення | Визначення | Формула | Розмірність | Властивість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електропровідність | L | здатність речовин проводити електричний струм під впливом зовнішнього електричного струму. Переносять через розчин електричний струм катіони та аніони, які переміщуються. Електрична провідність – величина зворотна опору розчину. |  |  | Електропровідність розчинів прямопропорційна концентрації іонів, їх рухливостям, площині електродів та зворотньо пропорційна відстані між електродами |
| Абсолютні швидкості іонів | υ+; υ- | Швидкість пересування іонів при накладанні зовнішнього електричного поля в напряму одного з електродів. |  |  |  |
| рухливості іонів | U+, U- | абсолютні швидкості виражені в одиницях електропровідності |  |  |  |
| Питома провідність | æ, k | електропровідність розчину, що міститься між електродами, площиною 1см2, які знаходяться на відстані один від одного 1см. | æ |  | А) залежить від концентрації електроліту |
|  |  |  |  |  | Б) від температури: при підвищенні температури приблизно на 1˚С провідність підвищується приблизно на 2.0% |
| Питомий електричний опір | ρ | величина зворотна питомій електропровідності | æ |  |  |
| Молярна електропровідність | λ | провідність шару електроліту товщиною 1 см, який міститься між двома електродами з такою площиною, при якій між ними може міститись об’єм розчину, в якому є один моль еквівалентів речовини: (питома електропровідність, віднесена до числа моль еквівалентів в 1см3 розчину) |  | Cм∙см2/моль | зростає із зменшенням концентрації речовини й сягає граничного значення при розбавленні розчину |
| Молярна провідність електроліту при безмежному розведенні | λ∞ | Молярна провідність електроліту при безмежному розведенні дорівнює сумі рухливостей іонів. Значення рухливостей іонів – таблична величина. |  | Cм∙см2 |  |

Метод оснований на  вивченні залежності  електричної провідності від концентрації

Прямий кондуктометричний метод оснований на залежності провідності від концентрації.  Методом визначають: концентрацію дослідної речовини   методом градуювального  графіку, ступеня дисоціації, константи дисоціації, добутку розчинності важкорозчинної сполуки. Використовується для автоматизації контролю  в технологічних безперервних процесах та при аналізі розчинів, концентрація яких змінюється незначно.

Недоліки  прямої кондуктометрі\:

- метод неселективний (електропровідність залежить від концентрацій всіх іонів розчину);

- складність залежності  електропровідності від концентрації.

Непрямий кондуктометричний метод – це кондуктометричне титрування, в якому точка еквівалентності встановлюється за зміною провідності розчину.

Основні типи кривих кондуктометричного титрування:

| А) більш рухливий іон при титруванні замінюється на менш рухливий | Б) іони титранту, які замінюють дослідні іони майже не відрізняються від них за рухливістю | В) якщо менш рухливі іони в розчині замінюються на сильно рухливі іони. |
| --- | --- | --- |