Завдання до практичного заняття №5

При визначенні маси Cu2+ - іонів у контрольній пробі спектрофотометричним методом за допомогою градуювального графіку були отримані дані:

| m(Cu2+), мкг | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 0,077 | 0,126 | 0,176 | 0,230 | 0,280 | 0,152 0,149 0,153 |

- Побудувати градуювальний графік за даними.

- Визначити рівняння отриманої прямої графічним методом.

- Розрахувати параметри градуювального графіка математично.

- Провести статистичну обробку параметрів градуювального графіку:

точки на графік й зробити висновок щодо співпадіння

а) розрахувати дисперсію лінії регресії

б) розрахувати дисперсії параметрів а і b

в) перевірити значимість параметра а

г) розрахувати довірчий інтервал, записати емпіричне рівняння прямої

д) нанести розраховані точок прямої експериментальної та розрахованої.

- Розрахувати середнє та інтервальне значення маси Cu2+ - іонів у контрольній пробі, а також відносну похибку вмісту за даними спектрофотометричного методу аналізу.

Домашнє завдання

- Розглянути отримані дані лабораторної роботи «Визначення вмісту досліджуваної речовини рефрактометричним методом за допомогою градуювального графіку».

- Визначити рівняння отриманої прямої графічним методом.

- Розрахувати параметри градуювального графіка математично.

- Провести статистичну обробку параметрів градуювального графіку:

а) розрахувати дисперсію лінії регресії

б) розрахувати дисперсії параметрів а і b

в) перевірити значимість параметра а

г) розрахувати довірчий інтервал, записати емпіричне рівняння прямої

д) нанести розраховані точки на графік й зробити висновок щодо співпадіння точок прямої експериментальної та розрахованої.