ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5

Тема:  Статистична обробка параметрів градуювального графіка. Дисперсія лінії регресії .  Дисперсії параметрів а і b.

Мета: Набути навичок графічного та математичного визначення рівняння градуювального графіку, проведення статистичної обробки параметрів градуювального графіку.

Приклад розрахунку вмісту визначуваного компоненту за допомогою рівняння градуювального графіка

Завдання: Розрахувати середнє та інтервальне значення маси Zn2+–  іонів у контрольній пробі, а також відносну похибку за даними фотоколориметричних визначень розчинів, що містять Zn2+–  іони, які представлені у таблиці

Дані фотометричного визначення Zn2+ іонів

| m(Zn), мкг | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | m х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,33 | 0,255 0,260 0,265 |

Розв’язок

- Графічний метод за експериментальними даними

Y = а + bх

а = 0,06 ;

Y = 0,06 + 0,55х

Розрахунки параметрів градуювального графіка. Складаємо таблицю

Одержуємо початкове рівняння градуювального графіка:

Y = 0,0419 + 0,606х ,

параметри якого статистично обробляємо

Статистична обробка параметрів градуювального графіка фотометричного визначення Zn2+-іонів

1. Розраховуємо дисперсію лінії регресії  за формулою:

| yi | Yi | yi - Yi | (yi - Yi)2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,020 | 0,042 | 0,022 | 0,000484 |  |
| 0,120 | 0,103 | 0,017 | 0,000289 |  |
| 0,170 | 0,163 | 0,007 | 0,000049 |  |
| 0,230 | 0,224 | 0,006 | 0,000036 |  |
| 0,290 | 0,284 | 0,006 | 0,000036 |  |
| 0,330 | 0,345 | 0,015 | 0,000225 |  |
|  |  | Σ(yi - Yi)2 = 0,0014 |  |

2. Розраховуємо дисперсії параметрів а і b ( і  ) за формулами

3. Перевіряємо значимість параметра а та b

Значить,  а та b –  значимі  й знехтувати не можна

- Розраховуємо довірчий інтервал параметрів а і b

Рівняння прямої Y = 0,0419 + 0,606х

Враховуючи, що похибка у визначенні параметра а буде у другому десятковому знаку після коми, а параметра b – у першому десятковому знаку після коми, значення параметра а (0,0419) заокруглюємо до 0,04, а значення параметра b (0,606) заокруглюємо до 0,6.

Отже, емпіричне рівняння прямої градуювального графіка фотометричного визначення Zn2+-іонів по відношенню до початкового рівняння, можна записати у такому вигляді

Y = 0,04 + 0,6х   або   А = 0,04 + 0,6 m(Zn2+)

Експериментальні і обчислені значення оптичної густини розчину при відповідних значеннях маси Zn2+-іонів представлені на рис. графіком залежності Y = 0,04 + 0,6х

Знаходження вмісту визначуваного компоненту за допомогою рівняння градуювального графіка

Розрахунок вмісту визначуваного компоненту x можна провести графічно або за рівнянням прямої:

Розглянемо розрахунок невідомої концентрації речовини за рівнянням

|  | Рис. 2. Градуювальний графік фотометричного визначення Zn2+-іонів ( – експериментальні точки; ×– розраховані точки) |
| --- | --- |

Рис. 3.2. Градуювальний графік фотометричного визначення Zn2+-іонів
(× – експериментальні точки; 0 – розраховані точки)

Статистична обробка результатів аналізу фотометричного визначення Zn2+-іонів
1. Розраховуємо стандартне відхилення для результату аналізу

m – кількість вимірювань дослідного розчину

2. Розраховуємо довірчий інтервал значення результату аналізу

3. Розраховуємо інтервальне значення вмісту визначуваного компоненту

4. Розраховуємо відносну похибку результату аналізу (%):

5. Одержані результати заносимо у таблицю.

Таблиця 3.3
Результати фотометричного визначення вмісту Zn2+-іонів
у контрольній пробі

| Аконтр |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,255 | 0,260 | 0,36 | 0,02 | 0,06 | 0,30÷0,42 |
| 0,260 |  |  |  |  |  |
| 0,265 |  |  |  |  |  |

Відповідь: при довірчій ймовірності 0,95 за відсутністю систематичних похибок дійсне значення маси Zn2+- іонів у контрольній пробі знаходиться в інтервалі 0,30÷0,42 (мкг).

Домашнє завдання

- Розглянути отримані дані лабораторної роботи «Визначення вмісту досліджуваної речовини рефрактометричним методом за допомогою градуювального графіку».

- Визначити рівняння отриманої прямої графічним методом.

- Розрахувати параметри градуювального графіка математично.

- Провести статистичну обробку параметрів градуювального графіку.

а) розрахувати дисперсію лінії регресії

б) розрахувати дисперсії параметрів а і b

в) перевірити значимість параметра а

г) розрахувати довірчий інтервал, записати емпіричне рівняння прямої

д) нанести розраховані точки на графік й зробити висновок щодо співпадіння точок прямої експериментальної та розрахованої.