Практичне заняття № 10

Тема: Повна математична обробка результатів аналізу за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel

Мета. Навчитись використовувати для статистичної оброки результатів аналізу програму Microsoft Excel

Приклад

При визначенні (з метою контролю якості) вмісту хінону в зразку хінгідрону  фізико-хімічним   методом  аналізу    були   одержані  такі результати (w, %): 50,05; 49,95; 50,10; 49,80; 49,95; 49,92. Виконати обробку результатів аналізу за допомогою методів математичної  статистики  (довірча  ймовірність 0,95).

Алгоритм математичних дій

І. Перевірка однорідності вибірки дій  (виявлення грубих похибок).

1. 49,80; 49,92; 49,95; 49,95; 50,05;  50,10.

2. хі = 49,80 - ?

3. ∆х =  49,92 – 49,80 = 0,12

4. R = 50,10 – 49,80 = 0,30

5. Qрозр; Qрозр

6. Qтабл = 0,56   (n = 6)

7.  Qрозр. < Qтабл.

0,40 < 0,56

Висновок: хі = 49,80 не є грубою похибкою.  Результат врахувати.

ІІ. Основна частина

1. Результати обробки експериментальних даних занести до таблиці

| № | хі | ¦хі - ¦ | (хі - )2 | ∑ (хі - )2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49,80 | 0,16 | 256 ∙ 10-4 | 551 ∙ 10-4 |
| 2 | 49,92 | 0,04 | 16 ∙ 10-4 |  |
| 3 | 49,95 | 0,01 | 1 ∙ 10-4 |  |
| 4 | 49,95 | 0,01 | 1 ∙ 10-4 |  |
| 5 | 50,05 | 0,09 | 81 ∙ 10-4 |  |
| 6 | 50,10 | 0,14 | 196 ∙ 10-4 |  |
|  | 299,77 |  |  |  |

;

2. Розрахувати стандартне відхилення середнього результату:

;

  - Знайти абсолютну похибку:

;   τα,f = 2,57 (α = 0,95; f = 5)

ε = 4,286 ∙ 10–2  ∙ 2,57 = 11,014 ∙ 10–2 =  0,1101 ≈ 0,11

ε = 0,11

4. Розрахувати відносну   випадкову  похибку:

;

δ = 0,22%

5.Знайти довірчий інтервал:

∆х =  ± ε;

∆х = 49,96 ± 0,11; тобто  w = 49,96 ± 0,11

(49,96 – 0,11) < w  < (49,96 +  0,11)

49,85 < w  < 50,7

Висновок: Вміст хінону (w, %) у хінгідроні лежить у межах:

49,85 < w  < 50,07

Абсолютна похибка: ε = 0,11

Відносна похибка: δ = 0,22%

Фізико-хімічний   метод  відрізняється  високою  відтворюваністю.

| 1 | А | B | C | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Найменування величини | N | Позначення | Значення | Формула |
| 3 | Величини Хі у порядку зростання | 1 | X1=X min | 49,8 |  |
| 4 |  | 2 | X2 | 49,92 |  |
| 5 |  | 3 | X3 | 49,95 |  |
| 6 |  | 4 | X4 | 49,95 |  |
| 7 |  | 5 | X5 | 50,05 |  |
| 8 |  | 6 | X6= X max | 50,1 |  |
| 9 | Сумнівне значення |  | 49,8 | =ЕСЛИ((D3–D2)>(D7–D6);D2;D7) |
| 10 | Різниця між сумнівними значенням та сусіднім | ∆X | 0,12 | =ЕСЛИ(D8=D7;D7–D6;D3–D2) |
| 11 | Розмах вар'їрування | R=Xmax–Xmin | 0,3 | =D7–D2 |
| 12 | Значення Q-критерію експериментальне | Qразр.=∆X/R | 0,4 | =D9/D10 |
| 13 | Значення Q-критерію табличне | Qтабл. | 0,56 |  |

| Найменування величини | N | Позначення | Значення | (Хі– Хсер) | (Хі– Хсер)^2 | ∑(Хі-Хср)^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величини Хі у порядку зростання | 1 | X1=X min | 49,8 | -0,161666667 | 0,026136111 | 0,055083333 |
|  | 2 | X2 | 49,92 | -0,041666667 | 0,001736111 |  |
|  | 3 | X3 | 49,95 | -0,011666667 | 0,000136111 |  |
|  | 4 | X4 | 49,95 | -0,011666667 | 0,000136111 |  |
|  | 5 | X5 | 50,05 | 0,088333333 | 0,007802778 |  |
|  | 6 | X6 | 50,1 | 0,138333333 | 0,019136111 |  |
| Сумнівне значення |  | 49,8 |  |  |  |
| Різниця між сумнівними значенням та сусіднім | ∆X | 0,12 |  |  |  |
| Розмах вар'їрування | R=Xmax–Xmin | 0,3 |  |  |  |
| Значення Q-крітерію експериментальне | Qразр.=∆X/R | 0,4 |  |  |  |
| Значення Q-крітерію табличне | Qтабл. | 0,56 |  |  |  |
| Х сер. |  | 49,96166667 |  |  |  |
| Стандартне відхилення середньoго результату(Sx cep.) | √(∑(Xі–Хср.)2/(n*(n–1)) | 0,042849867 |  |  |  |
| Кількість дослідів | n | 6 |  |  |  |
| Коефіцієнт Ст'юдента | ta,f | 2,57 |  |  |  |
| Абсолютна похибка | ε=ta,f*Sx ceр | 0,110124158 |  |  |  |
| Відносна похибка | δ=ε/Xср*100% | 0,002204173 |  |  |  |
| Довірчий інтервал | X1=Xcр– ε | 49,85154251 |  |  |  |
|  | X2=Xср+ε | 50,07179083 |  |  |  |