ЧИСЛОВІ  ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА СТ’ЮДЕНТА  (τΑ, F )

| Кількість вимірювань, n | Число ступенів свободи, f | τα, f при довірчій ймовірності α |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,95 | 0,98 | 0,99 |
| 2 | 1 | 12,7 | 31,82 | 63,7 |
| 3 | 2 | 4,30 | 6,97 | 9,92 |
| 4 | 3 | 3,18 | 4,54 | 5,84 |
| 5 | 4 | 2,78 | 3,75 | 4,60 |
| 6 | 5 | 2,57 | 3,37 | 4,03 |
| 7 | 6 | 2,45 | 3,14 | 3,71 |
| 8 | 7 | 2,36 | 3,00 | 3,50 |
| 9 | 8 | 2,31 | 2,90 | 3,36 |
| 10 | 9 | 2,26 | 2,82 | 3,25 |

Таблиця значення Q – тесту при довірчій імовірності α = 0,95

| n – кількість дослідів | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q - тест | 0,94 | 0,76 | 0,64 | 0,56 | 0,51 | 0,47 | 0,44 | 0,41 |

ЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЮ ФІШЕРА  f

ДЛЯ РІВНЯ ЗНАЧУЩОСТІ β=0,05

| f1 f2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 24 | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 164,4 | 199,5 | 215,7 | 224,6 | 230,2 | 234,0 | 244,9 | 249,0 | 254,3 |
|  | 18,5 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,5 |
|  | 10,1 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,5 |
|  | 7,7 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 5,6 |
|  | 6,6 | 5,8 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,4 |
|  | 6,0 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
|  | 5,6 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,2 |
|  | 5,3 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 2,9 |
|  | 5,1 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 2,7 |
|  | 5,0 | 4,1 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,5 |
|  | 4,8 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
|  | 4,8 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 |
|  | 4,7 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
|  | 4,6 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |
|  | 4,5 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |
|  | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
|  | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
|  | 4,4 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,9 |
|  | 4,4 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,9 |
|  | 4,4 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,8 |
| ∞ | 3,8 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,0 |